## Slide 1: Цветные металлы
Все металлы, кроме железа
Цветные металлы, их свойства, области применения

## Slide 2: ГРУППЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЛЕГКИЕ: алюминий, титан, магний
ТЯЖЕЛЫЕ: медь, свинец, цинк, олово, никель
ЛЕГИРУЮЩИЕ: молибден, вольфрам, ванадий, кремний
БЛАГОРОДНЫЕ: золото, серебро, платина
РЕДКИЕ И РАССЕЯННЫЕ: галлий, селен, теллур, уран, цирконий, германий

## Slide 3: ОТРАСЛИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
МЕТАЛЛУРГИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ:
Медная
Свинцово-цинковая
Никель-кобальтовая
Оловянная
МЕТАЛЛУРГИЯ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОВ:
Алюминиевая
Титаномагниевая

## Slide 4: МЕДЬ
На втором месте по электропроводимости после серебра
Высокая вязкость и пластичность
Высокая теплопроводность
Основное применение: провода, радиаторы, медные трубы, декоративные детали
М0, М00, М00б, М1р, М1к, М2, М3 и т.д.

## Slide 5: СВИНЕЦ
Очень мягкий и пластичный
Низкая теплопроводность
Относительно высокая плотность
Низкая цена
Основное применение: антифрикционные детали (в сплаве баббита), защита от радиации и кислоты, электротехника (аккумуляторы и предохранители), вооружение
С0, С1, С1С, Б16, БН, БС6, БК2, БКА и т.д.

## Slide 6: магний
Очень легкий
Очень непрочный и мягкий
Однако если добавить алюминия, титана, цинка и др. может получиться очень даже ничего: очень прочный сплав и при том очень легкий.
Сплавы применяются: авиация, автомобилестроение, вагоностроение и так далее…
Мг90, Мг95, МЛ10, МЛ11, МА1, МА11 и т.д.

## Slide 7: Цинк
Коррозионная стойкость
Все остальное – посредственно
Основное применение: защитные покрытия, все остальное в основном в сплавах (например, литейные сплавы для изготовления деталей средней прочности – ЦА4, ЦП1…).
Ц0, Ц0А, Ц1, ЦВ и т.д.

## Slide 8: латунь
Простые латуни: Л96, Л90, Л85, Л80, Л75, Л68, Л63
Специальные латуни: ЛА85-0.5, ЛК80-3, ЛО90-1, ЛС74-3 и т.д.
(соответственно с алюминием, кремнием, оловом, свинцом и т.д.)
Общая закономерность: чем больше цинка, тем больше твердость, прочность, пластичность, коррозионная стойкость

## Slide 9: никель
Обычно рассматривается в сплаве с кобальтом
Чаще всего рассматривается как легирующий элемент (повышающий прочность)
Сам по себе обладает высокой прочностью
Устойчив к коррозии
Основное применение: никелевые сплавы, покрытие
Н-0, Н-1, Н-2, НП1, НП2Э, НПАН и т.д.

## Slide 10: мельхиор
Высокая пластичность и коррозионная стойкость
Внешне как серебро, но прочнее
Обозначения: МН19, МНЖМц 30-0,8-1,0 и т.д
Основное применение: медицинская техника, точная механика, посуда, монеты и т.д.
70-95% | 5-30%

## Slide 11: Константан
Применяется в электротехнике: термопары, тензодатчики, реостаты, электронагревательные элементы и измерительные приборы высокой точности.
55% | 45%

## Slide 12: олово
Низкая температура плавления
Дорого
Используется в типографии (сплав с сурьмой), в качестве припоя, в сплаве с медью (бронза), в текстильной промышленности. Из него делают посуду, антикоррозионные покрытия, декор. Чаще всего применяется в составе бронзы.
О1, О1пч,О2, Б83, Б83С и т.д.

## Slide 13: бронза
80% | 20%
Более высокая коррозионная стойкость и прочность по сравнению с латунью
Хорошо поддается сварке и пайке
Бронзы бывают:
1) Бериллиевая – твердая (пружины, мембраны, инструменты)
2) Алюминиевая – высокоплотная (ленты и трубы)
3) Кремнецинковая – текучая в расплавленном состоянии
4) Свинцовистая – антифрикционная и прочная (подшипники)
5) Оловянная – все вышеперечисленное
БрО10, БрС30, БрА9Ж4, БрБНТ1.9, БрКМц3-1 и др.

## Slide 14: алюминий
Почти в три раза легче железа
Предел прочности в 2-3 раза меньше стали
Поддается всем видам обработки
Стоек к коррозии
Прочность компенсирована в дюралюминии. Что же с ним делают?
А0, А5, А5Е, А8, А85,АД, АД0, АД1, АВ86, АЛ2, АК7М2 и т.д..

## Slide 15: Применение алюминия
Электротехника и электроника (правда, тяжело паять)
Тепловое оборудование и криогенная техника
Иногда для нанесения покрытия (но чаще цинк)
Посуда и иные предметы быта
Фольга и упаковки для продуктов и медикаментов
Конструкции с расчетом малой нагрузки
Но с технической точки зрения гораздо интереснее следующий слайд.

## Slide 16: дюралюминий
93,5% | 4,5% | 1,5% | 0,5%
Мягок, но после закалки тверд
Устойчив к высоким температурам
Легкий (~2,8 г/см3)
Гораздо прочнее алюминия (300-500 МПа)
Стоимость растет не так сурово
Теряют в коррозионной стойкости
Д16, Д19, ВД17 и т.д.

## Slide 17: Дюраль: применение
Если коротко:
Авиация
Судостроение
Автотранспорт
Мелкий транспорт
Детали ракет и спутников
Строительство (каркасы)
Емкости

## Slide 18: титан
Относительно низкая плотность (но все же тяжелее алюминия)
Исключительно высокая прочность
Низкая тепло- и электропроводность
Коррозионная стойкость
Исключительно высокая цена
ВТ14Л, ВТ1Л, ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ14, АТ-6 и т.д.

## Slide 19: Титан: применение
Авиация
Судостроение
Детали ракет и спутников
Строительство (каркасы)
Медицина (например, костные пластины)
Емкости и хим. пром.
Высокопрочные инструменты
Ничего не напоминает? Разница – прочность и цена

## Slide 20: Антифрикционные сплавы, баббиты
Применяются для повышения долговечности трущихся поверхностей машин и механизмов.
Баббиты (олово+свинец, Б83, БС6, БК2) – там где переменные нагрузки и большие скорости. Чем больше олова, тем лучше антифрикционные свойства. Чем больше свинца, тем дешевле.

## Slide 21: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
НАЗВАНИЕ | ПЛОТНОСТЬ, г/см3 | ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ, МПа | Стоимость 1 кг на 2006, $
Медь | 8,92 | 256…409 | 6,7
Алюминий | 2,70 | 75…180 | 2,6
Титан | 4,52 | 700…900 | 25,6
Цинк | 7,14 | 140.…250 | 3,3
Никель | 8,90 | 400…500 | 23,3
Олово | 7,28 | 18…25 | 8,8
Свинец | 11,34 | 10…16 | 1,3
Магний | 1,74 | 100…130 | 1,9
Платина | 21,45 | 140…340 | 36715,5
Золото | 19,30 | 100…140 | 19411,3
Серебро | 10,50 | 150…300 | 371,3

## Slide 22: СПАСИБО за внимание
Контрольные вопросы
1. Что такое цветные металлы?
2. На какие группы делятся цветные металлы?
2.Чем отличается алюминий от дюралюминия?
3. Где применяется алюминий и его сплавы?
4. Где применяется медь и ее сплавы?
5. Где строятся заводы по производству алюминия и с чем это связано?
6. Какие характеристики титана определяют области его применения? Где применяется титан и его сплавы?