## Slide 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
(Сантехника и отопление)

## Slide 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
(Сантехника и отопление)
«Практика реализации образовательных программ СПО с учетом требований компетенции WorldSkills Russia «Сатнехника и отопление»

## Slide 3
Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов установила нижеизложенные необходимые требования владения этим профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции.

## Slide 4: НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Название профессиональной компетенции:
«Сантехника и отопление»
Описание профессиональной компетенции.
Специалист по сантехнике и отоплению работает на коммерческих, жилищных, сельскохозяйственных и промышленных объектах. Требуемый тип и качество услуги напрямую связаны с оплатой, производимой клиентом. Поэтому такой специалист должен всегда работать профессионально и в контакте с клиентом, чтобы соответствовать его требованиям и ожиданиям и, таким образом, поддерживать и расширять свой бизнес. Сантехника и отопление тесно связаны с другими сегментами строительной отрасли, которые поддерживают ее, как правило, в коммерческих целях.

## Slide 5
Специалист по сантехнике и отоплению работает в помещениях и на открытом воздухе, в домах заказчиков, на небольших и крупных объектах. Он осуществляет планирование и проектирование, выбор и монтаж, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, испытания, ведение отчетности, обслуживание, поиск неисправностей, а также ремонт систем согласно высочайшим стандартам. Организация работы и самоорганизация, навыки общения и межличностных отношений, решение проблем, гибкость и совокупность глубоких знаний являются универсальными атрибутами первоклассного специалиста.
Работая один или в команде, специалист по сантехнике и отоплению поднимается на высокий уровень личной ответственности и самостоятельности.

## Slide 6
На каждом этапе работы (начиная с обеспечения безопасной и надежной работы сантехники и отопления в соответствии с действующими стандартами, заканчивая диагностикой неисправностей и вводом в эксплуатацию сантехнических и отопительных систем) огромное значение имеют точность, аккуратность и внимание к деталям, а ошибки зачастую необратимы, затратны и представляют потенциальную угрозу для жизни.
Сегодня, когда люди могут свободно перемещаться между странами, специалисту по сантехнике и отоплению открываются широкие перспективы и возможности, число которых быстро растет. Талантливому специалисту доступно множество коммерческих предложений по всему миру, вместе с тем он должен понимать разнообразные потребности, культуры и направления и работать с ними. Поэтому разнообразие навыков, связанных с сантехникой и отоплением, вероятно, будет увеличиваться.

## Slide 7: . ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки.
Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание.

## Slide 8: АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:
• WSR, Регламент проведения чемпионата;
• WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.
• WSR, политика и нормативные положения
• Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции.

## Slide 9: СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.

## Slide 10: (WSSS)
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.

## Slide 11: (WSSS)
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.

## Slide 13: ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR.
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии качества.
Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS.
Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.

## Slide 25: Трубы из керамики
Керамические трубы по своим свойствам напоминают чугунные, однако, они более легкие и на сто процентов устойчивы к коррозии.
Несомненным достоинством труб из керамики является их устойчивость к высоким температурам и воздействию агрессивных сред – кислот и щелочей.
Однако материал хрупкий, поэтому нужно аккуратно обращаться с трубами во время погрузки, транспортировки и при проведении монтажа.
Кроме того, механическая обработка труб (обрезка) трудновыполнима, при попытке разрезать трубу она может просто расколоться.

## Slide 26: Трубы из полимерных материалов
Сегодня широко применяются различные виды пластиковых труб для канализации. Для изготовления таких изделий применяется три вида полимеров: Полихлорвинил. Полипропилен. Полиэтилен.
Трубы из ПВХ предназначены для самотечных систем канализации. Материал прочный, способен переносить высокие нагрузки. Трубы из ПВХ широко применяют для монтажа наружных систем, так как они недороги, способны противостоять агрессивным средам, устойчивы к излучению ультрафиолета.
А вот воздействие температур выше 70 градусов трубы не переносят, при очень низких температурах ПВХ приобретает хрупкость, поэтому их рекомендуется утеплять.

## Slide 27: Виды пропиленовых труб
Их Нужно различать, они предназначенные для внутренних и наружных трубопроводов.
Первая разновидность труб создана для эксплуатации в условиях дома, они прочные, но не способны переносить воздействия низких температур и нагрузки, оказываемые грунтом.
Для наружных трубопроводов выпускают специальные разновидности труб – двухслойные. Внутренний слой у них идеально гладкий, а наружный – гофрированный, поэтому трубы отличаются повышенной прочностью.

## Slide 28: Детали для соединения труб
Для соединения отдельных участков труб, для создания изгибов трубопровода и присоединения дополнительных ветвей используются специальные детали – фитинги. Существуют самые разные виды фитингов для полипропиленовых труб.

## Slide 29: Классификация фитингов
Фасонные части подразделяются в зависимости от назначения.
1) Отводы (углы) меняют направление конструкции на угол – 45о, 90о, 120о.Трасса трубопровода может изменяться как по вертикали, так и по горизонтали. Раструб с кольцом уплотнительным с одной стороны.
Отвод гибкий применяется в системе внутренней канализации. Используется в случае, когда невозможно применение стандартных частей, так как трубопровод имеет небольшой изгиб. Раструб с прокладкой расположен с одной стороны.

## Slide 30: Классификация фитингов
2) Тройник позволяет произвести отвод от основного трубопровода и бывает следующих видов:
Прямой тройник (угол 90оС) с раструбами с двух сторон, в канавки которых вставлены кольца уплотнительные. В раструб ответвления вставляется труба меньшего диаметра. Прямая часть тройника вставляется в раструб соединяемой трубы.
Тройник косой (угол 45оС) с раструбами на отводе и с одной стороны элемента. Тройники для канализационных труб косые применяют в случаях, если необходимо произвести ответвление под углом.

## Slide 31: Классификация фитингов
3) Крестовина обеспечивает отвод в двух направлениях:
Одноплоскостная крестовина применяется при необходимости монтажа двух ответвлений в одной плоскости.
Крестовина трубы канализационной двухплоскостная соединяет трубопроводы, расположенные в двух плоскостях.

## Slide 32: Классификация фитингов
4) Муфта соединяет трубы одного диаметра на прямом пролете. На обеих сторонах имеются раструбы с пазами, в которые вставлены уплотнительные кольца.
Соединяет две прямые части трубы. Используют при ремонте части трубопровода, когда поврежденную часть трубы удаляют, ставят новый отрезок, то соединяют муфтой.
Муфту с гофрированием (отвод гибкий) применяют для соединения с изгибом в системе внутренней канализации.
5) Заглушка для канализационной трубы закрывает торец. Применяется при ремонте, замене частей трубопроводов. Перекрытие торца трубы предотвращает попадание стоков и запахов в помещение, где происходит разборка и сборка системы.

## Slide 33: Классификация фитингов
6) Переходник служит для соединения труб различных диаметров:
Эксцентрик надевается прямой частью на трубу большего диаметра, в раструб с кольцом уплотнительным вставляется труба меньшего диаметра.
Переход с пластмассовой трубы на чугунную осуществляется, применяя переходники для канализационных труб.

## Slide 34: Классификация фитингов
7) Ревизия обеспечивает доступ к трубопроводу изнутри. Крышка легко снимается, является герметичной. Устанавливается для профилактики и ухода за системой в легкодоступных местах. Раструб с одной стороны, другая сторона прямая.
8) Обратный клапан на канализационную трубу защищает от протечек сточных вод. Переполнение системы ведет к давлению на мембрану, которая закрывает заслонку. Заслонка не дает стокам двигаться вверх по трубопроводу. Имеется возможность аварийного перекрытия системы. Герметичная крышка снимается и позволяет производить очистку клапана.

## Slide 35: Классификация фитингов
9) Клапан воздушный противовакуумный (аэратор канализационный) предназначен для предотвращения попадания газов из системы канализации. Устанавливается в самой верхней точке стояка вертикального. Если в трубопроводе происходит разряжение давления, происходит стравливание через клапан. Благодаря установке клапанане происходит срыва гидрозатворов.
10) Зонт вентиляционный служит для защиты системы от попадания мусора и прочих загрязнений и устанавливается в верхней стояка (выводится на крышу).

## Slide 36
Применение элементов трубопроводов для различных видов канализации

## Slide 37: Фитинги для внутренней канализации
Система внутренней канализации прокладывается до обустройства водоснабжения. При прокладке внутренней канализации следует учитывать, что в систему возможен сброс горячей воды из посудомоечной машины или из мойки.
Фасонные части должны выдерживать температуру до 75оС (кратковременно допускается до 95оС). Полипропилен обладает такими свойствами.
Фитинги из полипропилена устойчивы не только к высокой, но и к низкой температуре (при промерзании не происходит растрескивание). При сборке всех элементов трубопровода необходимо учитывать расширение материала при сбросе горячей воды, поэтому детали соединяют не «до упора». Гладкая внутренняя поверхность не дает отложениям налипать на стенки, что предотвращает образование заторов.

## Slide 38: Фасонные части для наружной канализации
Для прокладки наружной системы канализации применяют трубы и фитинги из ПВХ.
Фасонные части канализационных труб ПВХ благодаря высокой кольцевой жесткости выдерживают давление грунта, под воздействием сточных и грунтовых вод не поддаются разрушению изнутри и снаружи.
Расположенные в раструбах уплотнительные кольца придают системе герметичность. Система легко монтируется и демонтируется в случае необходимости.